ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

Строительство ливневой (дождевой) канализации по адресу: г. Чухлома, ул. Советская

| № пп | № в ЛСР | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смета 02-01-01 Строительство ливневой (дождевой) канализации по адресу: г. Чухлома, ул. Советская. |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1. Снос деревьев при благоустройстве ПЗУ-6 |  |  |  |  |
|  | 1. | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см | 100 шт. | 0.07 | ПОД-4, ПЗУ-6 |  |
|  | 2. | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см | 100 деревьев | 0.07 | ПОД-4, ПЗУ-6 |  |
|  | 3. | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см | 100 шт. | 0.07 | ПОД-4, ПЗУ-6 |  |
|  | 4. | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 4.06 | ПОД-4, ПЗУ-6 | Объем: 7*0.58 |
|  |  | Утилизация мусора от вырубки |  |  | ПОД-4, ПЗУ-6 |  |
|  | 5. | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.812 | ПОД-4, ПЗУ-6 | Объем: (4.06)*0.2 |
|  | 6. | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 3.248 | ПОД-4, ПЗУ-6 | Объем: 4.06*0.8 |
|  | 7. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 3 км | 1 т груза | 4.06 | ПОД-4, ПЗУ-6 |  |
|  | 8. | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 | 0.0058 | ПОД-4, ПЗУ-6 | Объем: 4.06/0.7 |
|  |  | Раздел 2. Земляные работы. Водопровод ТКР лист 2-8, ПОС лист 25,26 (в том числе разработка котлованов под колодцы и разработка траншей под дорогами) |  |  |  |  |
|  |  | Откопка траншей для труб прокладываемых открытым способом |  |  | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР |  |
|  | 9. | Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.8863 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР | Объем: 1303.5-367.11-39.09-11.04 |
|  | 10. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.3671 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР | Объем: (115.4+62.93+188.78) |
|  | 11. | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (добор грунта до проектной отметки траншеи тех часть п. 3.187) | 100 м3 | 0.391 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР |  |
|  |  | Откопка траншей под дорогами |  |  | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР |  |
|  | 12. | Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.1016 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР | Объем: (144.28-38.4-4.33) |
|  | 13. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.0384 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР | Объем: (7.6+7.7+23.1) |
|  | 14. | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (добор грунта до проектной отметки траншеи тех часть п. 3.187) | 100 м3 | 0.043 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР |  |
|  |  | Откопка траншей в местах пересечения сетей |  |  | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР |  |
|  | 15. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (в местах пересечения с существующими сетями) (тех часть п. 3.189) | 100 м3 | 0.1104 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР |  |
|  |  | Подвешивание пересекаемых коммуникаций о | м2 | 363.4092 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР |  |
|  | 16. | Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 | м | 1.5 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР |  |
|  |  | Крепление стенок | 10 м3 | 13.04 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР |  |
|  | 17. | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых | 100 м2 | 17.2331 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР | Объем: 1543.76+179.55 |
|  | 18. | Щиты: настила | м2 | 379.1282 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР | Объем: (17.2331)*22.0 |
|  |  | Обратная засыпка траншей | м3 | 380.16 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР |  |
|  | 19. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 7.063 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР | Объем: 62.93+7.7 |
|  | 20. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 77.693 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР | Объем: (7.063)*11.0 |
|  | 21. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (засыпка пазух на уровне трубы и защитный слой над трубой 300 мм ) | 100 м3 | 1.178 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР | Объем: 111.86+5.9 |
|  | 22. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 129.536 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР | Объем: (1.1776)*110.0 |
|  | 23. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 1.0418 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР | Объем: 935.94+105.88 |
|  | 24. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 10.418 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР |  |
|  |  | Излишки грунта |  |  | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР |  |
|  | 25. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 3 км | 1 т груза | 689.367 | ТКР-2-8, ПОС-25,26, ВПОЗР | Объем: ((115.4+62.93+188.78)+(7.6+7.7+23.1))*1.7 |
|  |  | Раздел 3. Водоотлив Земляные работы. ТКР лист 2-8, ПОС лист 15, 25, 26 |  |  |  |  |
|  |  | Откопка траншей . |  |  | ВПОЗР, ТКР-2-8 |  |
|  | 26. | Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 (разработка мокрого грунта п..3.46) | 1000 м3 | 0.0626 | ВПОЗР, ТКР-2-8 | Объем: 96-30.5-2.88 |
|  | 27. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2(разработка мокрого грунта п..3.46) | 1000 м3 | 0.0305 | ВПОЗР, ТКР-2-8 | Объем: 12.2+4.6+13.7 |
|  | 28. | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (добор грунта до проектной отметки траншеи тех часть п. 3.187 мокрого грунта п3.184) | 100 м3 | 0.029 | ВПОЗР, ТКР-2-8 |  |
|  | 29. | Водоотлив: из траншей | 100 м3 | 0.5902 | ВПОЗР, ТКР-2-8 |  |
|  |  | Крепление стенок траншей | м3 | 130.3434 | ВПОЗР, ТКР-2-8 |  |
|  | 30. | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых | 100 м2 | 1.0919 | ВПОЗР, ТКР-2-8 |  |
|  | 31. | Щиты: настила | м2 | 24.0218 | ВПОЗР, ТКР-2-8 | Объем: (1.0919)*22.0 |
|  |  | Обратная засыпка траншей |  |  | ВПОЗР, ТКР-2-8 |  |
|  | 32. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (местного грунта) | 10 м3 | 0.46 | ВПОЗР, ТКР-2-8 |  |
|  | 33. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 5.06 | ВПОЗР, ТКР-2-8 | Объем: (0.46)*11.0 |
|  | 34. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (засыпка пазух на уровне трубы и защитный слой над трубой 300 мм ) | 100 м3 | 0.105 | ВПОЗР, ТКР-2-8 |  |
|  | 35. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11.572 | ВПОЗР, ТКР-2-8 | Объем: (0.1052)*110.0 |
|  | 36. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.0655 | ВПОЗР, ТКР-2-8 |  |
|  | 37. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.655 | ВПОЗР, ТКР-2-8 |  |
|  |  | Излишки грунта | 1000 м3 | 0.0808 | ВПОЗР, ТКР-2-8 |  |
|  | 38. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 3 км | 1 т груза | 51.85 | ВПОЗР, ТКР-2-8 | Объем: (4.6+12.2+13.7)*1.7 |
|  |  | Раздел 4. Демонтаж существующих смотровых и дождеприёмных колодцев и и ливневой канализации ПОД лист 4 |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж смотровых колодцев |  |  | ПОД-4, ТКР.С-1,2 |  |
|  | 39. | Разборка круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах МРПФЕР, п.10.2 таб.2-1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б строительных конструкций | 10 м3 | 0.3778 | ПОД-4, ТКР.С-1,2 | Объем: 3.14*(0.15*(0.6*0.6*2-0.35*0.35)*4+0.1*(1.92*4)*1.1) |
|  | 40. | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 9.07 | ПОД-4, ТКР.С-1,2 | Объем: 3.78*2.4 |
|  |  | Демонтаж трубопроводов |  |  | ПОД-4, ТКР.С-1,2 |  |
|  | 41. | Разборка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: свыше 300 мм до 400 мм МПСН, п.10.2 таб.2-3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения | км | 0.1767 | ПОД-4, ТКР.С-1,2 |  |
|  | 42. | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 7.03 | ПОД-4, ТКР.С-1,2 | Объем: 0.0398*176.7 |
|  |  | Утилизация мусора | 10 м3 | 0.3778 | ПОД-4, ТКР.С-1,2 |  |
|  | 43. | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.61 | ПОД-4, ТКР.С-1,2 | Объем: (9.07+7.03)*0.1 |
|  | 44. | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 14.49 | ПОД-4, ТКР.С-1,2 | Объем: 16.1*0.9 |
|  | 45. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 41 км | 1 т груза | 16.1 | ПОД-4, ТКР.С-1,2 |  |
|  | 46. | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 | 0.0089 | ПОД-4, ТКР.С-1,2 | Объем: 16.1/1.8 |
|  |  | Раздел 5. Трубопроводы ливневой канализации ТКР.С лист 1 |  |  |  |  |
|  |  | Трубопроводы | 1 т груза | 16.1 | ТКР.С лист 1 |  |
|  | 47. | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм | 100 м | 0.736 | ТКР.С лист 1 |  |
|  | 48. | Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС": SN 8 диаметром 800 мм | м | 74.336 | ТКР.С лист 1 | Объем: (0.736)*101.0 |
|  | 49. | Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм | 100 шт. | 0.12 | ТКР.С лист 1 |  |
|  | 50. | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм | 100 м | 0.182 | ТКР.С лист 1 |  |
|  | 51. | Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС": SN 8 диаметром 630 мм | м | 18.382 | ТКР.С лист 1 | Объем: (0.182)*101.0 |
|  | 52. | Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм | 100 шт. | 0.02 | ТКР.С лист 1 |  |
|  | 53. | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм | 100 м | 0.982 | ТКР.С лист 1 |  |
|  | 54. | Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС": SN 8 диаметром 500 мм | м | 99.182 | ТКР.С лист 1 | Объем: (0.982)*101.0 |
|  | 55. | Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм | 100 шт. | 0.15 | ТКР.С лист 1 |  |
|  | 56. | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм | 100 м | 2.252 | ТКР.С лист 1 | Объем: 234.2-9 |
|  | 57. | Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС": SN 8 диаметром 400 мм | м | 227.452 | ТКР.С лист 1 | Объем: (2.252)*101.0 |
|  | 58. | Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм | 100 шт. | 0.49 | ТКР.С лист 1 |  |
|  | 59. | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм | 100 м | 0.671 | ТКР.С лист 1 | Объем: 193-125.9 |
|  | 60. | Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС": SN 8 диаметром 250 мм | м | 67.771 | ТКР.С лист 1 | Объем: (0.671)*101.0 |
|  | 61. | Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм | 100 шт. | 0.42 | ТКР.С лист 1 |  |
|  |  | Сороудерживающие решетки | м | 66.155 | ТКР.С лист 1 |  |
|  | 62. | Монтаж защитных ограждений оборудования | т | 0.146 | ТКР.С лист 1 | Объем: 0.02*4+0.033*2 |
|  | 63. | Решетка сороудерживающая глубинных отверстий, масса: до 1 т | т | 0.146 | ТКР.С лист 1 |  |
|  |  | Полиэтиленовые фасонные части | м | 194.93 | ТКР.С лист 1 |  |
|  | 64. | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт. | 2.1 | ТКР.С лист 1 |  |
|  | 65. | Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром: 250 мм | шт. | 21 | ТКР.С лист 1 | Объем: (2.1)*10.0 |
|  |  | Трубы железобетонные | т | 0.146 | ТКР.С лист 1 |  |
|  | 66. | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 400 мм | 100 м | 0.167 | ТКР.С лист 1 |  |
|  | 67. | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром: 400 мм | м | 16.7 | ТКР.С лист 1 | Объем: (0.167)*99.8 |
|  | 68. | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм | 100 м | 0.164 | ТКР.С лист 1 |  |
|  | 69. | Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода: 500 мм | м | 16.4 | ТКР.С лист 1 | Объем: (0.164)*99.8 |
|  |  | Врезки |  |  | ТКР.С лист 1 |  |
|  | 70. | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | шт. | 1 | ТКР.С лист 1 |  |
|  | 71. | Песок природный для строительных: работ мелкий | м3 | 0.2 | ТКР.С лист 1 | Объем: (1.0)*0.2 |
|  |  | Раздел 6. Земляные работы. Приёмные и рабочие котлованы для ГНБ. ТКР лист 2-8, ПОС лист 25, 26 |  |  |  |  |
|  | 72. | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.2021 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 | Объем: 284.03-19.88-62.1 |
|  | 73. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.0621 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 |  |
|  | 74. | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (добор грунта до проектной отметки траншеи тех часть п. 3.187) | 100 м3 | 0.199 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 |  |
|  |  | Крепление стенок |  |  | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 |  |
|  | 75. | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | 100 м2 | 4.541 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 |  |
|  |  | Обратная засыпка траншей | 1000 м3 | 0.1763 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 |  |
|  | 76. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (засыпка пазух ) | 100 м3 | 0.222 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 |  |
|  | 77. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.1997 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 | Объем: 221.93*0.9 |
|  | 78. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1.997 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 |  |
|  |  | Излишки грунта | м2 | 339.15 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 |  |
|  | 79. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 3 км | 1 т груза | 105.57 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 | Объем: 62.1*1.7 |
|  | 80. | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 | 0.0621 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 |  |
|  |  | Раздел 7. Прокладка трубопроводов методом ГНБ |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка труб |  |  | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 |  |
|  | 81. | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт. | 21 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 |  |
|  | 82. | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт. | 21 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 |  |
|  | 83. | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=400 мм длиной до 200 м | м | 9 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 |  |
|  | 84. | Глина бентонитовая марки ПБМГ | т | 1.188 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 | Объем: (9.0)*0.132 |
|  | 85. | Полимер-ингибитор Prim Mud HEADS\M-I | т | 0.0592 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 | Объем: (9.0)*0.00658 |
|  | 86. | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м | м | 125.9 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 |  |
|  | 87. | Глина бентонитовая марки ПБМГ | т | 5.1115 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 | Объем: (125.9)*0.0406 |
|  | 88. | Полимер-ингибитор Prim Mud HEADS\M-I | т | 0.2594 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 | Объем: (125.9)*0.00206 |
|  |  | Трубопроводы | м | 168.7 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 |  |
|  | 89. | Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС": SN 8 диаметром 400 мм | м | 9.09 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 | Объем: 9*1.01 |
|  | 90. | Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС": SN 8 диаметром 250 мм | м | 127.159 | ТКР лист 2-8, ПОС-25, 26 | Объем: (1.259)*101.0 |
|  |  | Раздел 8. Смотровые колодцы ливневой канализации диаметром 1,0 м - 11 шт ТКР лист 9, 10 |  |  |  |  |
|  |  | Устройство колодцев |  |  | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 91. | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 | 0.784 | ТКР лист 9, 10 | Объем: 11*0.18+14*0.16+7*0.24+11*0.1+2*0.05+37*0.02 |
|  | 92. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | -0.5645 | ТКР лист 9, 10 | Объем: (0.784)*(-0.72 |
|  | 93. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.5702 | ТКР лист 9, 10 | Объем: (0.792)*(0.72) |
|  | 94. | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -1.521 | ТКР лист 9, 10 | Объем: (0.784)*(-1.94 |
|  | 95. | Раствор асбоцементный | м3 | 0.0349 | ТКР лист 9, 10 | Объем: (0.784)*0.0445 |
|  | 96. | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 | т | 0.1646 | ТКР лист 9, 10 | Объем: (0.784)*0.21 |
|  | 97. | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 11 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 98. | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 14 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 99. | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 7 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 100. | Плита перекрытия: ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 11 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 101. | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 102. | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 37 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 103. | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.1716 | ТКР лист 9, 10 | Объем: 0.0129*4+0.0162*5+0.0195*2 |
|  | 104. | Люки чугунные: тяжелые | шт. | 11 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  |  | Раздел 9. Смотровые колодцы ливневой канализации диаметром 1,5 м - 7 шт ТКР лист 9, 10 |  |  |  |  |
|  |  | Устройство колодцев |  |  | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 105. | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах | 10 м3 | 1.0165 | ТКР лист 9, 10 | Объем: 7*0.38+5*0.265+9*0.4+7*0.27+0.05+32*0.02 |
|  | 106. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | -0.8335 | ТКР лист 9, 10 | Объем: (1.0165)*(-0.82) |
|  | 107. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.7175 | ТКР лист 9, 10 | Объем: (0.875)*(0.82) |
|  | 108. | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -2.094 | ТКР лист 9, 10 | Объем: (1.0165)*(-2.06) |
|  | 109. | Раствор асбоцементный | м3 | 0.0386 | ТКР лист 9, 10 | Объем: (1.0165)*0.038 |
|  | 110. | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 | т | 0.1931 | ТКР лист 9, 10 | Объем: (1.0165)*0.19 |
|  | 111. | Плита днища: ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 7 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 112. | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 5 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 113. | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 9 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 114. | Плита перекрытия: 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 7 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 115. | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 116. | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 32 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 117. | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.12 | ТКР лист 9, 10 | Объем: 0.0162*5+0.0195*2 |
|  | 118. | Люки чугунные: тяжелые | шт. | 7 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  |  | Раздел 10. Смотровые колодцы ливневой канализации диаметром 2,0 м - 6 шт (СК-2, СК-4 - СК-7, СК-14) ТКР лист 9, 10 |  |  |  |  |
|  |  | Устройство колодцев |  |  | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 119. | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах | 10 м3 | 1.352 | ТКР лист 9, 10 | Объем: 6*0.59+7*0.59+5*0.39+4*0.05+6*0.55+20*0.02 |
|  | 120. | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -2.677 | ТКР лист 9, 10 | Объем: (1.352)*(-1.98) |
|  | 121. | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0.9329 | ТКР лист 9, 10 | Объем: (1.352)*0.69 |
|  | 122. | Раствор асбоцементный | м3 | 0.0446 | ТКР лист 9, 10 | Объем: (1.352)*0.033 |
|  | 123. | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 | т | 0.2163 | ТКР лист 9, 10 | Объем: (1.352)*0.16 |
|  | 124. | Люки чугунные: тяжелые | шт. | 6 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 125. | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.1168 | ТКР лист 9, 10 | Объем: 0.0129+0.0195*3+0.0227*2 |
|  | 126. | Плита днища: ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 6 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 127. | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 7 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 128. | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 5 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 129. | Плита перекрытия: 1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход арматуры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 6 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 130. | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  | 131. | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 20 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  |  |  | шт. | 20 | ТКР лист 9, 10 |  |
|  |  | Раздел 11. Дождеприёмные колодцы ливневой канализации диаметром 1,0 м - 15 шт (ДК-1 - ДК-17) ТКР лист 11 |  |  |  |  |
|  |  | Устройство колодцев |  |  | ТКР лист 11 |  |
|  | 132. | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 | 0.994 | ТКР лист 11 | Объем: 15*0.18+22*0.16+8*0.24+15*0.1+15*0.02 |
|  | 133. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | -0.7157 | ТКР лист 11 | Объем: (0.994)*(-0.72) |
|  | 134. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.7157 | ТКР лист 11 | Объем: (0.994)*(0.72) |
|  | 135. | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -1.9284 | ТКР лист 11 | Объем: (0.994)*(-1.94) |
|  | 136. | Раствор асбоцементный | м3 | 0.0442 | ТКР лист 11 | Объем: (0.994)*0.0445 |
|  | 137. | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 | т | 0.2087 | ТКР лист 11 | Объем: (0.994)*0.21 |
|  | 138. | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 15 | ТКР лист 11 |  |
|  | 139. | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 22 | ТКР лист 11 |  |
|  | 140. | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 8 | ТКР лист 11 |  |
|  | 141. | Плита перекрытия: ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 15 | ТКР лист 11 |  |
|  | 142. | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 15 | ТКР лист 11 |  |
|  | 143. | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.1428 | ТКР лист 11 | Объем: 0.0129*11+0.0162*+0.0195*3 |
|  | 144. | Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 15 | ТКР лист 11 |  |
|  |  |  | шт. | 15 | ТКР лист 11 |  |
|  |  | Раздел 12. Дождеприёмные колодцы ливневой канализации диаметром 1,0 м - 16 шт (ДК-18 - ДК-33) ТКР лист 12, 13 |  |  |  |  |
|  |  | Устройство колодцев |  |  | ТКР лист 12, 13 |  |
|  | 145. | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 | 1.088 | ТКР лист 12, 13 | Объем: 16*0.18+20*0.16+12*0.24+16*0.1+16*0.02 |
|  | 146. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | -0.7834 | ТКР лист 12, 13 | Объем: (1.088)*(-0.72) |
|  | 147. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.7834 | ТКР лист 12, 13 | Объем: (1.088)*(0.72) |
|  | 148. | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -2.1107 | ТКР лист 12, 13 | Объем: (1.088)*(-1.94) |
|  | 149. | Раствор асбоцементный | м3 | 0.0484 | ТКР лист 12, 13 | Объем: (1.088)*0.0445 |
|  | 150. | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 | т | 0.2285 | ТКР лист 12, 13 | Объем: (1.088)*0.21 |
|  | 151. | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 16 | ТКР лист 12, 13 |  |
|  | 152. | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 20 | ТКР лист 12, 13 |  |
|  | 153. | Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 12 | ТКР лист 12, 13 |  |
|  | 154. | Плита перекрытия: ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 16 | ТКР лист 12, 13 |  |
|  | 155. | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 16 | ТКР лист 12, 13 |  |
|  | 156. | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.2262 | ТКР лист 12, 13 | Объем: 0.0129*12+0.0162*2+0.0195*2 |
|  | 157. | Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 16 | ТКР лист 12, 13 |  |
|  |  |  | шт. | 18 | ТКР лист 12, 13 |  |
|  |  | Раздел 13. Локальные очистные сооружения ТКР.С лист 1 . ИЛО лист 1,2 |  |  |  |  |
|  |  | Откопка котлована |  |  | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  | 158. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 (разработка мокрого грунта п..3.46) | 1000 м3 | 0.4657 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  | 159. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (добор грунта до проектной отметки траншеи тех часть п. 3.187 мокрого грунта п3.184) | 100 м3 | 0.351 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  | 160. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 (разработка мокрого грунта п..3.46) | 1000 м3 | 0.0351 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  | 161. | Водоотлив: из котлованов | 100 м3 | 4.0352 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  |  | Крепление стенок |  |  | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  | 162. | Монтаж фахверка | т | 3.35 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 | Объем: 1.55+1.8 |
|  | 163. | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс (с учетом 5-ти кратной оборачиваемости) | т | 3.35 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  | 164. | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых | 100 м2 | 2.5016 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  |  | Излишки грунта | м2 | 61.248 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  | 165. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 3 км | 1 т груза | 851.19 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 | Объем: 500.7*1.7 |
|  | 166. | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 | 0.5007 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  |  | Устройство основания и обратная засыпка | 1000 м3 | 0.6324 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  | 167. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.2662 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 | Объем: 295.82*0.9 |
|  | 168. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.2958 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  | 169. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 2.662 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  | 170. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 325.402 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 | Объем: 295.82*1.1 |
|  |  | Фундамент под резервуар | м3 | 467.83 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  | 171. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0669 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  | 172. | Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 6.8238 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 | Объем: (0.0669)*102.0 |
|  | 173. | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 | 0.504 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  | 174. | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) (добавить на водонепроницаемость 1,5% техчасть табл. 2 +645,75*0,015) | м3 | 51.408 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 | Объем: (0.504)*102.0 |
|  | 175. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 2.8373 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 | Объем: 2.56095+0.27636 |
|  | 176. | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 14 мм | т | 2.561 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  | 177. | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 0.2764 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  |  | Закладные для монтажа резервуара | т | 2.1165 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  | 178. | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.0384 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 | Объем: (0.03836)*1.0 |
|  | 179. | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0.0384 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  |  | Монтаж ёмкости |  |  | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  | 180. | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 8 т | шт. | 1 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  | 181. | Локальные очистные сооружения Polycorr 3513600*1,05/1.20/4,38 | шт | 1 | ПОС-25, 26, ТКР.С-1,2, ИЛО -1,2 |  |
|  |  | Раздел 14. Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия для проведение земляных работ ПОД лист 4. |  |  |  |  |
|  | 182. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0.2435 | ВПОЗР, ПОД-4 | Объем: 9.23+15.12 |
|  | 183. | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0.5727 | ВПОЗР, ПОД-4 | Объем: 20.52+36.75 |
|  | 184. | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 129.74 | ВПОЗР, ПОД-4 | Объем: (24.35*1.8+57.27*1.5) |
|  | 185. | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 12.97 | ВПОЗР, ПОД-4 |  |
|  | 186. | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 116.77 | ВПОЗР, ПОД-4 | Объем: 129.74*0.9 |
|  | 187. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 41 км | 1 т груза | 129.74 | ВПОЗР, ПОД-4 |  |
|  | 188. | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 | 0.0721 | ВПОЗР, ПОД-4 | Объем: 129.74/1.8 |
|  |  | Раздел 15. Восстановление асфальтобетонного покрытия проезда |  |  |  |  |
|  |  | Земляные и планировочные работы | 1000 м3 | 0.0741 | ПЗУ-2 |  |
|  | 189. | Планировка песчаной призмы механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0.2863 | ПЗУ-2 | Объем: 2*(51.3)+2.5*3.5*21 |
|  |  | Основание покрытия |  |  | ПЗУ-2 |  |
|  | 190. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.5726 | ПЗУ-2 | Объем: 286.3*0.20 |
|  | 191. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 62.986 | ПЗУ-2 | Объем: (0.5726)*110.0 |
|  | 192. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных | 1000 м2 | 0.2863 | ПЗУ-2 |  |
|  | 193. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных | 1000 м2 | 0.2863 | ПЗУ-2 |  |
|  | 194. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 до 20 см | 1000 м2 | -2.863 | ПЗУ-2 | Объем: -286.3*10 |
|  |  | Асфальтобетонное покрытие | м3 | 63.536 | ПЗУ-2 |  |
|  | 195. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.2863 | ПЗУ-2 |  |
|  | 196. | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0031 | ПЗУ-2 | Объем: (0.2863)*0.0108 |
|  | 197. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 26.4828 | ПЗУ-2 | Объем: (0.2863)*92.5 |
|  | 198. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-6 до 5 см | 1000 м2 | 0.5728 | ПЗУ-2 | Объем: 286.38*2 |
|  | 199. | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0008 | ПЗУ-2 | Объем: (0.57276)*0.0014 |
|  | 200. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II | т | 6.644 | ПЗУ-2 | Объем: (0.57276)*11.6 |
|  | 201. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.2863 | ПЗУ-2 |  |
|  | 202. | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0031 | ПЗУ-2 | Объем: (0.2863)*0.0108 |
|  | 203. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 27.6566 | ПЗУ-2 | Объем: (0.2863)*96.6 |
|  |  | Раздел 16. Бордюр бетонный БР 100.30.15 |  |  |  |  |
|  |  | Установка бордюрного камня | т | 27.8981 | ПЗУ-2, ТКР.С лист 2 |  |
|  | 204. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 8.37 | ПЗУ-2, ТКР.С лист 2 |  |
|  | 205. | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 837 | ПЗУ-2, ТКР.С лист 2 |  |
|  |  | Раздел 17. Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия тротуара для проведение земляных работ ПОД лист 4. . |  |  |  |  |
|  | 206. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0.0448 | ПОД-4 | Объем: 112*0.04 |
|  | 207. | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0.0672 | ПОД-4 | Объем: 112*0.06 |
|  | 208. | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 18.14 | ПОД-4 | Объем: (4.48*1.8+6.72*1.5) |
|  | 209. | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.81 | ПОД-4 |  |
|  | 210. | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 16.33 | ПОД-4 | Объем: 18.14*0.9 |
|  | 211. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 41 км | 1 т груза | 18.14 |  |  |
|  | 212. | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 | 0.0101 | ПОД-4 | Объем: 18.14/1.8 |
|  |  | Раздел 18. Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара |  |  |  |  |
|  |  | Земляные и планировочные работы |  |  | ПЗУ-2 |  |
|  | 213. | Планировка песчаной призмы механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0.112 | ПЗУ-2 | Объем: 112*0.1 |
|  |  | Основание покрытия | м3 | 30.8 | ПЗУ-2 |  |
|  | 214. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.112 | ПЗУ-2 |  |
|  | 215. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 12.32 | ПЗУ-2 | Объем: (0.112)*110.0 |
|  | 216. | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 1.12 | ПЗУ-2 |  |
|  | 217. | Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | 19.488 | ПЗУ-2 | Объем: (1.12)*17.4 |
|  | 218. | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 до 6 см | 100 м2 | -6.72 | ПЗУ-2 | Объем: -112*6 |
|  | 219. | Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | -10.08 | ПЗУ-2 | Объем: (-6.72)*1.5 |
|  |  | Асфальтобетонное покрытие | м3 | 1.4 | ПЗУ-2 |  |
|  | 220. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 1.12 | ПЗУ-2 |  |
|  | 221. | Песок природный для строительных: работ мелкий | м3 | 0.56 | ПЗУ-2 | Объем: (1.12)*0.5 |
|  | 222. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 7.9968 | ПЗУ-2 | Объем: (1.12)*7.14 |
|  | 223. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 4 см | 100 м2 | 2.24 | ПЗУ-2 | Объем: 112*2 |
|  | 224. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г | т | 2.7104 | ПЗУ-2 | Объем: (2.24)*1.21 |
|  |  | Раздел 19. Вертикальная планировка ПОС-26 |  |  |  |  |
|  |  | Растительный грунт (перемещение на временное место хранения) | 1000 м3 | 0.3904 | ВПОЗР, ПОС-26 |  |
|  | 225. | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.1516 | ВПОЗР, ПОС-26 | Объем: 125.85+9.15+16.64 |
|  | 226. | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05 (на место временного хранения до 30 метров) | 1000 м3 | 0.3032 | ВПОЗР, ПОС-26 | Объем: 151.6*2 |
|  |  | Растительный грунт (надвижка) |  |  | ВПОЗР, ПОС-26 |  |
|  | 227. | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0.1516 | ВПОЗР, ПОС-26 |  |
|  | 228. | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05 | 1000 м3 | 0.3032 | ВПОЗР, ПОС-26 | Объем: 151.6*2 |
|  |  | Раздел 20. Восстановление газона ПЗУ лист 2 ИЛО-1,2 |  |  |  |  |
|  | 229. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | 100 м2 | 6.57 | ПЗУ-2, ИЛО-1,2 |  |
|  | 230. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 6.57 | ПЗУ-2, ИЛО-1,2 |  |
|  | 231. | Семена газонных трав (смесь) | кг | 13.14 | ПЗУ-2, ИЛО-1,2 | Объем: 2*6.57 |
|  |  | Раздел 21. Прочистка придорожных канав ТКР-1 |  |  |  |  |
|  | 232. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1.4149 | ТКР-1, ПОС-26 | Объем: 1458.68*0.97 |
|  | 233. | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 (добор грунта до проектной отметки траншеи тех часть п. 3.187) | 100 м3 | 0.438 | ТКР-1, ПОС-26 | Объем: 1458.68*0.03 |
|  | 234. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0.0438 | ТКР-1, ПОС-26 |  |
|  |  | Излишки грунта |  |  | ТКР-1, ПОС-26 |  |
|  | 235. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 4 км | 1 т груза | 2479.756 | ТКР-1, ПОС-26 | Объем: 1458.68*1.7 |
|  |  | Раздел 22. Ограждение |  |  |  |  |
|  | 236. | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | 100 м | 1.1 | ИЛО-2 | Объем: 114-4 |
|  | 237. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 1.518 | ИЛО-2 | Объем: 1.38*1.1 |
|  | 238. | Ограждение 144230*1,05/1,20/8,09 | шт. | 1 | ИЛО-2 |  |
|  | 239. | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | 100 шт. | 0.01 | ИЛО-2 |  |
|  |  | Раздел 23. Транспортные расходы |  |  |  |  |
|  |  | Сборный железобетон |  |  | ТКР, ИЛО, ПЗУ |  |
|  | 240. | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 170 км | 1 т груза | 126.95 | ТКР, ИЛО, ПЗУ |  |
|  | 241. | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 30 км | 1 т груза | -126.95 | ТКР, ИЛО, ПЗУ |  |
|  |  | Прочие расходные материалы и трубы |  |  | ТКР, ИЛО, ПЗУ |  |
|  | 242. | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 200 км | 1 т груза | 6.67 | ТКР, ИЛО, ПЗУ |  |
|  | 243. | Cвыше 200 км добавлять на каждый последующий: 1 км | 1 т груза | 2067.7 | ТКР, ИЛО, ПЗУ | Объем: 6.67*310 |
|  | 244. | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 30 км | 1 т груза | -6.67 | ТКР, ИЛО, ПЗУ |  |
|  |  | Смета 09-01-01 Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
|  | 1. | Песко-, нефте-, продуктоловушка, волокноуловитель, производительность: до 1600 м3/сут | узел | 1 | ТКР.С-1,2 |  |
| Руководитель организации (главный инженер проекта) |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |