Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области

на 2016- 2030 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области на 2016-2030 годы» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р "О плане действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций" Распоряжение Администрации Костромской области от 24 сентября 2013 года № 213-ра «О графике утверждения органами местного самоуправления Костромской области программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Костромской области». |
| Заказчик | Администрация городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области |
| Исполнители Программы | Администрация городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области |
| Цели Программы | 1.Повышение надежности ресурсоснабжения населения, объектов социальной сферы и иных потребителей жилищно-коммунальных услуг 2.Снижение удельных расходов энергоресурсов на выработку тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение. 3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг |
| Задачи Программы | 1.Строительство и модернизации (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры городского поселения. 2.Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов систем коммунальной инфраструктуры городского поселения. 3.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития городского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения городского поселения. 4.Финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса. 5.Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2016-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2030 год, будут уточнены при формировании проекта бюджета городского поселения с учетом изменения ассигнований из областного бюджета. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493 "О плане действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций", Распоряжением Администрации Костромской области от 24 сентября 2013 года №213-ра «О графике утверждения органами местного самоуправления Костромской области программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Костромской области».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области на 2016-2030 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения отвечает интересам жителей городского поселения город Чухлома и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что городское поселение город Чухлома из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств федерального, областного, районного и местного бюджетов, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются: повышение надежности ресурсоснабжения населения, объектов социальной сферы и иных потребителей жилищно-коммунальных услуг, снижение удельных расходов энергоресурсов на выработку тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

Реализация данных целей предполагает решение следующих задач:

- строительство и модернизации (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры городского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов  систем коммунальной инфраструктуры  городского поселения;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития городского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения городского поселения;

- финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса;

- модернизация  жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования  малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов.

3. Характеристика существующего состояния объектов водоснабжения

В городе существует централизованная система хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабжения.

Источником водоснабжения города являются подземные воды, эксплуатируемые при помощи артскважин. Не все артскважины имеют зону зоны санитарной охраны. На территории города имеется ряд недействующих скважин. Водопользование осуществляется из водоразборных колонок. Горячее  водоснабжение обеспечивается посредством индивидуальных водогрейных колонок.

4. Предложения по развитию сетей и объектов водоснабжения

Первая очередь строительства­ до 2020 г.г.

На первую очередь необходимо провести анализ питьевой воды из всех источников питьевого водоснабжения на соответствие ее качества установленным требованиям. Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо обустройство зон санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» необходимо предусмотреть минимум две резервные скважины на существующем водозаборе.

Количество воды, необходимое г.Чухломе на хозяйственно-питьевые нужды, на первую очередь строительства составляет 1304,0 м3/сут. Обеспечение города чистой питьевой водой на первую очередь строительства, намечается за счет существующих водозаборных скважин в количестве 7 штук.

Существующие скважины в г.Чухлома   производительностью 1397 м3/сут (при 18-ти часовой работе скважин).

Учитывая, что вся система водоснабжения на текущий период имеет значительный износ, необходимо выполнить  реконструкцию системы водоснабжения. Необходимо предусмотреть реконструкцию и расширение станции обезжелезивания  до необходимой производительности.

Расчетный срок – период 2020-2030 г.г.

Количество воды, необходимое г. Чухломе на хозяйственно-питьевые нужды, на расчетный срок составляет 1439,0 м3/сут

Обеспечение чистой питьевой водой на расчетный срок, намечается  за счет сохранения и дальнейшего развития существующих источников водоснабжения.

Предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в г. Чухломе. Планируется строительство новых  водопроводных сетей и реконструкция существующих, выработавших срок эксплуатации.

5. Характеристика существующего состояния объектов канализации

Общегородской канализации в городе нет. Имеются местные сети канализации от городской бани, прачечной, больницы, школы со спуском сточных вод в р. Юг. Маслосырзавод имеет свою сеть канализации с септиком. Нормы водоотведения приняты равными нормам водопотребления. На очистных сооружения предусматривалась очистка стоков, поступающих от селитебной и промышленной зон города. В настоящее время очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии.

# 6. Предложения по развитию сетей и объектов канализации на первую очередь строительства и на расчетный срок

Первая очередь строительства­ до 2020г.

Количество сточных вод в г.Чухломе, поступающих в систему канализации на 1-ю очередь строительства, составляет 1002,0 м3/сут.

На первую очередь строительства, для улучшения работы сооружений и сетей водоотведения,  проектом предлагается:

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 1000,0 м3/сут.

- Строительство 9-ти КНС.

- Строительство канализационных самотечных и напорных сетей.

- Строительство сливной станции.

Расчетный срок (период 2020-2030г. г.)

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации на расчетный срок – 1109,0 м3/сут.

На расчетный срок проектом предлагается:

Расширение  очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 1100,0 м3/сут.

Для зоны развития жилой застройки, расположенной в северной части Чухломы предусматривается строительство канализационных очистных сооружений производительностью 50 м3. Для отвода  стоков намечается строительство новых канализационных коллекторов, КНС №7 и КНС №11.

Перечень основных мероприятий по территориальному планированию  и последовательность их выполнения

Перечень мероприятий генерального плана и последовательность их выполнения

| Местоположение | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. Предложения по развитию систем водоснабжения |
| г. Чухлома | Бурение резервных скважин (2 шт.) | 1 очередь |
| г. Чухлома | Разработка проектов ЗСО для всех резервных скважин и новых. | 1 очередь |
| г. Чухлома | Проведение анализа питьевой воды из всех источников (скважины, колодцы, родники) | 1 очередь |
| г. Чухлома | Реконструкция водопроводных сетей 25,0 км | 1 очередь |
| г. Чухлома | Строительство водопроводных сетей 11,0 км | Расчетный срок |
| г. Чухлома | Реконструкция станции обезжелезивания производительностью 1440 м3/сут | 1 очередь |
| г. Чухлома | Замена электронасосного оборудования в сущ. скважинах | 1 очередь |
| 2. Предложения по развитию систем водоотведения |
| г. Чухлома | Строительство канализационных очистных сооружений (производительностью 1000 м³/сут) | 1 очередь |
| г. Чухлома | Расширение канализационных очистных сооружений (до производительности 1100 м³/сут) | Расчетный срок |
| г. Чухлома | Строительство локальных канализационных очистных сооружений (производительностью 50 м³/сут) | Расчетный срок |
| г. Чухлома | Строительство сетей канализации 19,5 км / 1,5 км | 1 очередь / расчетный срок |
| г. Чухлома | Строительство канализационной насосной станции (КНС) 9 шт/2 шт | 1 очередь / расчетный срок |
| г. Чухлома | Строительство сливной станции | 1 очередь |

7. Характеристика существующего состояния объектов теплоснабжения

Жилые квартиры, дома, административные здания, дома культуры, торговые центры в городском поселении город Чухлома Чухломского муниципального района имеют в основном индивидуальное отопление.

Функционирующие котельные в городском поселении город Чухлома

| № п/п | №, адрес котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива, тут | Марка котлов | Количество котлов, шт. | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Кинотеатр «Экран», Революции 4 |  | 100 | КВр-0,1 | 1 | 0,25 |  |
| 10 | Жилой дом ул. Калинина д.25 |  | 180 | ТСВ-1 Универсал-6 | 1 1 | 0,2 0,3 | 0,1 |
| 11 | Жилой дом ул. Лесная д. 13 |  | 350 | КЧМ ТСВ (100кВт) | 1 1 | 0,06 0,01 | нет данных |
| 12 | Чухломской ДК |  | 370 | ГГУ-100 | 1 | 0,1 |  |
| 13 | Баня, ул. Буевская |  | 500 | ТВН-20 | 1 | 0,2 |  |

8. Предложения по развитию объектов теплоснабжения

Мероприятия перспективного развития источников теплоснабжения в городе Чухломе должны быть направлены на реконструкцию, модернизацию и строительство новых источников теплоснабжения с использованием энергосберегающего оборудования и с учетом перспективного перевода котельных на газообразное топливо. Первоочередными мероприятиями по теплоснабжению является замена изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции

В целях снижения потерь теплоэнергии замену изношенных и строительство новых теплотрасс предлагается вести с применением пенополиуретановой изоляции.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учёта расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Для поддержания установленного температурного графика работы сетей на котельных необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии.

Следует провести инвентаризацию всех теплосетей и составить на них паспорта.

Для выявления мест и причин сверхнормативного потребления энергоресурсов, определения фактического состояния тепловых сетей необходимо проводить ежедневные обходы теплосетей.

Необходимо проводить анализ контрольных проб котельного топлива.

На котельных необходимо установить автоматику безопасности, чтобы избежать аварийных ситуаций и угроз для обслуживающего персонала. Также необходимо оснастить котельные системой контроля за содержанием СН4 и СО в помещении котельной и внедрять систему телекоммуникаций.

Планирование реконструкции котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной собственности, т.е. в пределах муниципального теплосетевого хозяйства, эксплуатируемого МКУ «Служба муниципального заказа».

Развитие теплоэнергетического хозяйства промышленных предприятий и организаций определяет руководство этих предприятий и организаций.

Увеличение тепловых нагрузок у существующих котельных не предвидится. Котельные обслуживают учреждения, организации и жилые дома, но в зоне действия этих

котельных строительство новых многоквартирных жилых домов или общественных зданий не планируется.

При реконструкции котельных в них демонтируются старые котлы и трубопроводы, производится ремонт зданий котельных, монтируются новые котлы и сетевые насосы, водоподготовительные установки и системы котловой и общекотельной автоматики. При нецелесообразности использования существующего здания котельной в непосредственной близости от нее строится блочно-модульная котельная (БМК).

Эффект от произведенной реконструкции котельных будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии. При реконструкции котельных в автоматизированные щеповые будет также иметь место сокращение обслуживающего персонала и затрат на его содержание.

Расчет эффективности реконструкции муниципальных котельных.

Замена тепловой изоляции теплосетей

| Наименование котельной | Протяжен-ность тепловых сетей | Тепловые потери в сетях | Сокраще-ние тепловых потерь | Сокращение потребления топлива | Затраты по замене теплоизо-ляции | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | Гкал/год | Гкал/год | т у.т./год | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| МКУ «Служба муниципального заказа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная на ул. Калинина 25а | 20 | 3,24 | 0,972 | 0,14 | 2 | 7,12 | 3,56 |
| Котельная на ул. Лесная 13 | 5 | 0,995 | 0,2985 | 0,043 | 0,1 | 1,78 | 17,8 |
| Итого | 25 | 4,235 | 1,2705 | 0,183 | 2,1 | 8,9 | 4,2 |

Расчет эффективности реконструкции муниципальных котельных.

Замена сетевых насосов

| Наименование котельной | Существующие используемые сетевые насосы | Предлагаемый к установке насос | Сокращение потребления электроэнергии в год | Затраты по замене насосов | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка | кВт | кол-во | марка | кВт*ч | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| МКУ «Служба муниципального заказа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная на ул. Калинина 25а | WiloTyp TOP-s40/7 | 0,39 | 1 | Wilo IPL 30/85-0,18/2 | 1440,8 | 5,549 | 30 | 5,4 |
| Котельная на ул. Лесная 13 | Wilo |  | 1 | Wilo IPL 30/90-0,25/2 | 1257,4 | 6,098 | 20 | 3,3 |
| Итого |  |  |  |  | 2698,2 | 11,647 | 50 | 4,3 |

Расчет эффективности реконструкции муниципальных котельных.

Установка приборов учета тепловой энергии

| Наименование котельной | Фактическое потребление топлива | Потребление после установки прибора | Сокращение потребления топлива | Затраты по установке прибора | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | м3 | м3 | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| МКУ «Служба муниципального заказа» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная на ул. Калинина 25а | 580 | 122,4 | 457,6 | 190,407 | 80 | 0,42 |
| Котельная на ул. Лесная 13 | 511 | 239,5 | 271,5 | 112,971 | 80 | 0,71 |
| Итого |  |  |  | 303,378 | 160 | 0,5 |

МКУ «Служба муниципального заказа» обеспечивает теплоснабжение 3 объектов. Тепловые сети подлежат наладке гидравлического режима. В соответствии с Прейскурантом №26-05-204-01, ч.3, книга 2 «Наладка энергетического оборудования» и утвержденным индексом к данному прейскуранту в размере 48,3 общая стоимость работ по расчету гидравлического режима и оказанию помощи по его внедрению будет составлять 68,5 тыс. руб. Эти необходимые затраты также следует учитывать при определении объема инвестиций и их эффективности.

Расчет эффективности реконструкции муниципальных котельных. Сводная таблица

| Наименование котельной | Затраты по замене котлов | Затраты по замене теплоизоляции | Затраты по замене насосов | Затраты по установке прибора учёта тепловой энергии | Всего затрат | Сокращение ФОТ и потребления топлива | Сокращение потребления электроэнергии в год | Всего экономия | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | котлами | изоляцией | Приборами учета |  |  |  |
| МКУ «Служба муниципального заказа» | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| Котельная на ул. Калинина 25а | 120 | 7,12 | 30 | 80 | 237,12 | 24,35 | 2 | 190,407 | 5,549 | 222,306 | 1,1 |
| Котельная на ул. Лесная 13 | 190 | 1,78 | 20 | 80 | 291,78 | 50 | 0,1 | 112,971 | 6,098 | 170,849 | 1,7 |
| Итого: | 310 | 8,9 | 50 | 160 | 528,9 | 74,35 | 2,1 | 303,378 | 11,647 | 393,155 | 1,3 |

С учетом затрат на наладку тепловых сетей в размере 68,5 тыс. руб. суммарный объем инвестиций по коммунальным котельным оценивается в сумму 528,9+68,5 =597,4 тыс. руб.

Простой срок окупаемости затрат составит: Ток. = 597,4 /393,155= 1,5 года.

Затраты на дополнительное оборудование

| Наименование | Кол-во, шт | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Система водоподготовки | 2 | 180 |
| Грязевик | 2 | 80 |
| Итого |  | 240 |

Суммарный объем инвестиций по МКУ «Служба муниципального заказа» оценивается в сумму: 597,4+240=837,4 тыс. руб.

Простой срок окупаемости затрат составит: Ток. = 837,4/393,155=2,1 года.

Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей Чухломского городского поселения

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Период внедрения, годы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «Служба муниципального заказа» |
| Замена котлов | 310 | 2016-2030 | Снижение потребления топлива |
| Наладка тепловых сетей | 68,5 | 2016-2030 |  |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 8,9 | 2016-2030 | Снижение тепловых потерь |
| Замена сетевых насосов | 50 | 2016-2030 | Снижение потребления топлива |
| Установка приборов учета | 160 | 2016 | Снижение потребления топлива |
| Установка системы водоподготовки | 160 | 2016-2030 | Улучшение качества воды |
| Установка грязевика | 80 | 2016-2030 | Улучшение качества воды |
| Итого МКУ «Служба муниципального заказа» | 837,4 |  |  |

Как следует из таблицы общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей оценивается в 837,4 тыс. руб.

9. Характеристика существующего состояния объектов энергоснабжения

Городское поселение город Чухлома в настоящее время располагает достаточным электроэнергитическим потенциалом. Система электроснабжения в городском поселении город Чухлома централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (РПС):

Распределение и транзит мощности осуществляется в основном по воздушным линиям электропередачи.

# 10. Перспективы развития систем энергоснабжения

Городское поселение город Чухлома в настоящее время располагает достаточным электроэнергетическим потенциалом.

При строительстве нового квартала  жилой застройки в г.Чухломе предусматривается установка двухтрансформаторной подстанции с мощностью 2х250 кВА.

В настоящее время основной задачей развития электрических сетей является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения всех потребителей сельского поселения.

Необходимо проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий.

Перспективные нагрузки жилищно-коммунального сектора

|  | 1 очередь 2020 г. | Проектный срок 2030г |
| --- | --- | --- |
| Население, тыс.чел. | 5,5 | 6,0 |
| Годовое электропотребление, млн.кВт.ч | 5,23 | 5,7 |
| Максимальная электрическая нагрузка, тыс.кВт | 2,3 | 2,5 |

*Согласно СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) показатель расхода электропотребления принят для Чухломского городского поселения – 950 кВт.ч/чел. в год, использование максимума электрической нагрузки – 4100 ч/год.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009г. | Первая очередь строительства 2020г. | Вторая очередь строительства 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Источники покрытия электронагрузок: ОАО “МРСК Центра “Костромаэнерго” | МВА | 7140 | 7640 | 7640 |
| 2 | Годовое потребление Электроэнергии (в том числе: жилищно-коммунальный сектор, промышленность и прочие) | млн.кВт.ч/год | * | 5,23 | 5,7 |
| 3 | Потребление электроэнергии на 1 человека в год (в том числе: жилищно-коммунальный сектор, промышленность и прочие) | кВт.ч/год | * | 950 | 950 |
| 4 | Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 35кВ | км | - | - | - |

*нет данных.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения  в связи с запланированным градостроительным развитием городского поселения город Чухлома и на основе «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом №213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД34.20.185-94».

11. Характеристика существующего состояния газоснабжения

В настоящее время г. Чухлома газифицирован сжиженным газом (СУГ). Газоснабжение осуществляется от индивидуальных газобаллонных установок и резервуарных установок. Квартир и предприятий, газифицированных природным газом — нет.

# 12. Перспективы развития систем энергоснабжения

Источник газоснабжения

Согласно схемы разработанной ОАО «Промгаз» источником газоснабжения является межпоселковый газопровод высокого давления (1,2 МПа) ГРС «Степаново» (Галичского р-на) — Курьяново — Чухлома.

Использование газа предусмотрено:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения

  - приготовление пищи;

  - горячее водоснабжение;

- На отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, как от индивидуальных отопительных приборов, так и от котельных установок

- На промышленные нужды

Схема газоснабжения

Схема газоснабжения г. Чухлома — 3-х ступенчатая:

Газопровод высокого давления 1,2 МПа: Межпоселковый газопровод высокого давления приходит с южной стороны и заканчивается ГГРП №01 (Головным газорегуляторным пунктом), где происходит снижение давления газа с высокого I-ой категории (Рр=1,2 МПа) до II-ой категории (Рр=0,6 МПа).

От ГГРП прокладывается межпоселковый газопровод высокого давления II-ой категории, от которого предусматривается 3 отвода на г. Чухлома с установкой ГГРП для снижения давления газа с высокого (0,6 МПа) до среднего (0,3 МПа) и низкого (Рр=3,0 кПа):

- ГГРП №1 — южный район.

- ГГРП №2 — восточный район.

- ГГРП №3 — северный район.

Газопроводы среднего давления 0,3 МПа: Газопроводы среднего давления — полиэтиленовые — образуют сеть, закольцованную по ул. Свободы - Калинина - Яковлева - Свердлова - Овражная - Васильковая, с тупиковыми ответвлениями. Газопроводы среднего давления транспортируют газ к котельным и к ГРПШ, где происходит снижение давления газа со среднего (0,3 МПа) до низкого (3,0 кПа).

Газопроводы низкого давления 3,0 кПа: Газопроводы низкого давления образуют закольцованную сеть, по которой газ подаётся коммунально-бытовых потребителям.

В силу географического расположения (разделения города естественными водными преградами и т.п.), сеть газопроводов разделяется на несколько локальных схем, обособленных друг от друга.

- Южный р-н (южнее р. Ивановка);

- Центральный, восточный и северный районы.

Газопроводы среднего давления прокладываются в основном (~90%) в одной траншее с газопроводами низкого давления. Газопроводы низкого давления разведены по всем улицам, на которых имеются коммунально-бытовые потребители: жилые дома, небольшие котельные (до 0,15 Гкал/ч).

При построении схемы газоснабжения природным газом решается вопрос о выборе основных направлений уличных распределительных газопроводов. При рабочем проектировании возможна корректировка схемы в части прокладки газопроводов параллельно, по обеим сторонам улиц (при достаточно большой ширине улиц или/и наличия твёрдого покрытия проезжей части улиц.)

По схеме газоснабжения предусматривается установить:

|  | Кол-во |
| --- | --- |
|  | ГГРП для снижения давления с высокого 1,2 МПа до 0,6 МПа | 1 |
|  | ГГРП для снижения давления с высокого 0,6 МПа до среднего 0,3 МПа и(или) низкого | 3 |
|  | ГРПШ для снижения давления со среднего до низкого | 4 |
| ИТОГО: | 8 |

При разработке схемы предусматривается прокладка газопроводов низкого, среднего и высокого II-ой категории давления из полиэтиленовых труб:

- Газопроводы низкого давления			— ПЭ 80 «ГАЗ» SDR 17,6

- Газопроводы среднего и высокого (0,6 МПа) давления	— ПЭ 80 «ГАЗ» SDR 11

Общая протяжённость газопроводов

13. Существующее положение комплексного развития сетей и объектов связи.

Городское поселение город Чухлома в настоящее время располагает достаточным потенциалом по телефонизации на все сроки проектирования. Телефонизация предусматривается от существующей автоматической телефонной станции, расположенной  в городе.

Основные задачи развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле и радиовещания в городе должны стать:

- замена координатной АТС на цифровую;

- установка телефонного распределительного шкафа емк.300х2 в новой жилой застройке г. Чухломе;

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии;

- развитие почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов «Интернет» для населения;

- увеличение количество программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема;

- -подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения.

14. Предложения по развитию сетей и объектов связи

Для реализации указанных задач необходима разработка и совершенствование сети телефонизации общего пользования, телевизионного и радиовещания области с целью построения современной информационной инфраструктуры, в основе которой лежит многофункциональная мультимедийная транспортная сеть.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Современное состояние на 2009 год | Проектный срок I очередь 2020 год | Проектный срок II очередь 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность кабельных линий связи по опорам | Км. | 32,34 | 32,34 | 32,34 |
| 2 | Протяженность кабельных линий связи в телефонной канализации | Км. | 23,073 | 23,073 | 23,073 |
| 3 | Охват населения телевизионным вещанием | % городского населения | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | 100 жителей | 32 | 32 | 29 |

Охрана окружающей среды

На территории городского поселения в настоящее время отсутствуют крупные промышленные предприятия, оказывающие значимое негативное воздействие на состояние окружающей среды.

Водоснабжение в городском поселении осуществляется из артезианских скважин. Часть артскважин не имеют ограждений санитарных зон строгого режима. По бактериологическим показателям питьевая вода в сельском поселении соответствует ГОСТ.

В городском поселении предприятием ООО «Полигон» установлены контейнеры для сбора  и вывоза ТБО на санкционированную свалку твёрдых бытовых отходов  в районе д. Степаново Галичского района.

15. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из бюджетов других уровней на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным законодательством и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению.

Позитивным итогом реализации Программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

16. Механизм реализации Программы

Администрация городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

17. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы финансирования Программы на 2016-2030 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

Объем финансирования Программы по годам в тыс. рублей

| Объемы и источники финансирования | Период реализации программы |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Всего по программе: в том числе: | 5999 | 6358 | 6740 | 7144 | 7573 | 8028 | 8510 | 9020 | 9560 | 10133 | 10741 | 11386 | 12069 | 12793 | 13561 |
| Бюджет городского поселения: | 5999 | 6358 | 6740 | 7144 | 7573 | 8028 | 8510 | 9020 | 9560 | 10133 | 10741 | 11386 | 12069 | 12793 | 13561 |

Источники финансирования Программы

Программа предусматривает финансирование из областного и местного бюджета, а так же привлечение частных инвестиций на условиях софинансирования.

17. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

18. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

в городском поселении город Чухлома

Чухломского муниципального района на 2016-2030 годы

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Чухлома на 2016– 2030 годы

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена котлов МКУ «Служба муниципального заказа» | 2016-2030 | 310 | Средства областного, местного бюджета, а так же привлечение частных инвестиций на условиях софинансирования |
| 2 | Наладка тепловых сетей МКУ «Служба муниципального заказа» | 2016-2030 | 68,5 | Средства областного, местного бюджета, а так же привлечение частных инвестиций на условиях софинансирования |
| 3 | Замена тепловой изоляции теплосетей МКУ «Служба муниципального заказа» | 2016-2030 | 8,9 | Средства областного, местного бюджета, а так же привлечение частных инвестиций на условиях софинансирования |
| 4 | Замена сетевых насосов МКУ «Служба муниципального заказа» | 2016-2030 | 50 | Средства областного, местного бюджета, а так же привлечение частных инвестиций на условиях софинансирования |
| 5 | Установка приборов учета МКУ «Служба муниципального заказа» | 2016 | 160 | Средства областного, местного бюджета, а так же привлечение частных инвестиций на условиях софинансирования |
| 6 | Установка системы водоподготовки МКУ «Служба муниципального заказа» | 2016-2030 | 160 | Средства областного, местного бюджета, а так же привлечение частных инвестиций на условиях софинансирования |
| 7 | Установка грязевика МКУ «Служба муниципального заказа» | 2016-2030 | 80 | Средства областного, местного бюджета, а так же привлечение частных инвестиций на условиях софинансирования |
| 8 | Замена парового котла городская баня | 2015-2030 | 500 | Средства областного, местного бюджета, а так же привлечение частных инвестиций на условиях софинансирования |
| 9 | Реконструкция котельной городская баня | 2015-2030 | 1800 | Средства областного, местного бюджета, а так же привлечение частных инвестиций на условиях софинансирования |
| 10 | На водозаборе требуется заменить глубинные насосы на 5 скважинах на энергосберегающие. | 2015-2030 | 300 | Областного областного, местного бюджета, а так же привлечение частных инвестиций на условиях софинансирования |
| 11 | Замена 18 км., водопроводных труб, установка 9 км., новых водопроводных труб. | 2016-2030 | 800 | Средства областного, местного бюджета, а так же привлечение частных инвестиций на условиях софинансирования |
| 12 | Бурение и пуск новых (дополнительных) скважин на водозаборе | 2016-2030 | 2000 | Средства областного, местного бюджета, а так же привлечение частных инвестиций на условиях софинансирования |
| 13 | Установка системы защиты для глубинных насосов | 2016-2030 | 100 | Средства областного, местного бюджета, а так же привлечение частных инвестиций на условиях софинансирования |
| 14 | Замена основного и резервного центробежных насосов на станции водозабора | 2015-2030 | 200 | Средства областного, местного бюджета, а так же привлечение частных инвестиций на условиях софинансирования |
| 15 | Реконструкция станции обезжелезования | 2016-2030 | 2000 | Средства областного, местного бюджета, а так же привлечение частных инвестиций на условиях софинансирования |

# Footnotes

В данной схеме — не рассматривается. Должен быть учтён в межпоселковом газопроводе.

В данной схеме учтен газопровод от ГГРП №01 до ответвления на ГГРП №3.

На отдельных участках (при надземной прокладке газопроводов в связи со сложным рельефом, пересечении водных преград, прокладке газопроводов по фасадам зданий) — применяются стальные трубы. Конкретные места — определяются при рабочем проектировании, на данной схеме — не обозначены.